## Slide 1
Linux
核心交换机
eth1
eth2
router
vlan100
Vlan 10 00e0670b9373
Vlan 20 00e0670b9308
Vlan 30 00e0670b93a2
Vlan 40 00e0670b9356
需求：
若干客户端在不同的vlan，
需要与vlan100的路由器通信
客户端的vlan
Trunk到eth1接口
路由器MAC地址
70f96d93b39a
接口在vlan100
且在客户端vlan中不存在
route.conf内容
router_dev eth2
70f96d93b39a 100
client.conf内容
client_dev eth1
00e0670b9373 100
00e0670b9308 100
00e0670b93a2 100
00e0670b9356 100
执行命令：
ip link set eth1 up
ip link set eth2 up
ethtool -K eth1 gro off
ethtool -K eth2 gro off
ifconfig eth1 mtu 1508
ifconfig eth2 mtu 1508
./MacAnyVlan -d -c client.conf -r router.conf
MacAnyVlan处理过程：
eth1、eth2设置为混杂模式
从eth1收到的包，如果源MAC地址是client，
记录MAC地址和vlan信息，修改vlan标签，从eth2发出
从eth2收到的包，如果源MAC地址是router，
对于广播包，修改为收到过客户端包的vlan标签，依次从eth1发出
对于单播包，如果目的MAC是已知client，修改vlan标签，从eth1发出